## Slide 1
NGHIÊN CỨU VÀ MÔ PHỎNG HIỆU SUẤT
TỐI ƯU HÓA DUNG LƯỢNG MẠNG 6G
HỖ TRỢ BỞI UAV
Tiểu luận Mạng Không Dây Nâng Cao
GVHD: PGS. TS. Hà Đắc Bình
Nhóm: Nguyễn Chiếm Hảo • Phùng Hữu Thi • Trần Văn Bảo
Đại Học Duy Tân | Đà Nẵng, 05/2026

## Slide 2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
01
Tổng quan công nghệ UAV trong mạng 6G
02
Mô hình hệ thống & bài toán tối ưu hóa
03
Giải pháp thuật toán đề xuất
04
Kết quả mô phỏng & thảo luận

## Slide 3
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ UAV
TRONG MẠNG VÔ TUYẾN 6G

## Slide 4
Vai trò của UAV trong mạng 6G
Trạm gốc trên không
(Aerial BS)
Cấp phát vùng phủ sóng
mmWave đường xuống cho
vùng thiên tai, cô lập
Trạm chuyển tiếp
(Aerial Relay)
Tăng cường liên kết khi
LoS bị che khuất bởi
chướng ngại vật
Thiết bị thu phát
(Aerial UE)
Kết nối đa hướng
mặt đất - vệ tinh,
chia sẻ dữ liệu thời gian thực
Trọng tâm nghiên cứu: Mô hình UAV làm Trạm gốc trên không (Aerial BS) cấp phát mạng mmWave

## Slide 5
Thách thức hệ thống mạng UAV
Giới hạn Năng lượng
SWaP Constraints
Pin tích hợp giới hạn: cần cân bằng giữa công suất phát vô tuyến và công suất cơ học di chuyển
Nhiễu tín hiệu phức tạp
Co-channel Interference
Kênh LoS độ lợi cao tạo nhiễu đồng kênh nghiêm trọng giữa UAV-BS và trạm mặt đất
Hiệu ứng Rung lắc
UAV Jittering Effect
Gió, rung cánh quạt phá hủy độ chính xác bám bắt búp sóng mmWave/THz bước sóng cực ngắn

## Slide 6
CHƯƠNG 2
MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN
TỐI ƯU HÓA DUNG LƯỢNG

## Slide 7
Kịch bản mô phỏng
UAV-BS phát sóng mmWave đường xuống cho K = 9 người dùng mặt đất trong vùng 100 × 100 m
UAV bay cố định ở độ cao h = 50 m, điều chỉnh linh hoạt tọa độ (x, y)
Kênh truyền LoS với mô hình suy hao mmWave 28 GHz
Mục tiêu: Tối ưu hóa vị trí UAV để cực đại hóa tổng dung lượng mạng (Sum-Rate)
28 GHz
Tần số
mmWave
30 dBm
Công suất
UAV-BS
20 MHz
Băng thông
Kênh truyền
50 m
Độ cao
UAV cố định

## Slide 8
Xây dựng mô hình toán học
1
Khoảng cách hình học
du = √((x - xu)2 + (y - yu)2 + h2)
Euclide 3D giữa UAV và user u
2
Suy hao đường truyền (Path Loss)
PLu(d) = PL0 + 10 • α • log10(du)
mmWave LoS, α = 2.2, f_c = 28 GHz
3
Tỷ số tín hiệu / nhiễu (SNR)
γu = Prx, u / σ2
P_tx = 30 dBm, σ² = −100 dBm
4
Dung lượng Shannon (Throughput)
Cu = B • log2(1 + γu)
B = 20 MHz, đơn vị: Mbps

## Slide 9
Phát biểu bài toán tối ưu
MỤC TIÊU
Cực đại hóa Tổng tốc độ bit hệ thống (Sum-Rate)
max(x,y) Sum(u=1..K) Cu(x, y)
Ràng buộc: −50 ≤ x ≤ 50 ; −50 ≤ y ≤ 50
Biến quyết định: tọa độ (x, y) của UAV-BS trên mặt phẳng ngang

## Slide 10
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT

## Slide 11
Ba thuật toán tiếp cận
Heuristic
(Đứng yên tại tâm)
UAV cố định tại (0, 0)
Không cần tính toán
Baseline đối chứng
Greedy
(Tham lam)
Di chuyển về phía user
có SNR kém nhất
Tối ưu cục bộ ngắn hạn
Grid Search
(Tối ưu lưới)
Quét toàn bộ 120×120 ô
lưới không gian
Tìm vị trí tối ưu toàn cục

## Slide 12
CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

## Slide 13
So sánh hiệu năng 3 thuật toán
Đứng yên
1726.06
Mbps
Vị trí: (0.00, 0.00)
Baseline
Tham lam
1663.49
Mbps
Vị trí: (−28.41, 33.29)
Thấp nhất
Tối ưu lưới
1733.75
Mbps
Vị trí: (5.55, 11.60)
Cao nhất
Chart: 
| Đứng yên | Tham lam | Tối ưu lưới
Sum-Rate (Mbps) | 1726.06 | 1663.49 | 1733.75

## Slide 14
Chi tiết dung lượng từng người dùng (Mbps)
User | Đứng yên | Tham lam | Tối ưu
U1 | 198.87 | 174.18 | 198.84
U2 | 191.30 | 175.78 | 197.03
U3 | 177.72 | 203.39 | 180.23
U4 | 192.66 | 182.60 | 199.61
U5 | 193.40 | 192.34 | 188.22
U6 | 189.01 | 203.65 | 194.23
U7 | 194.71 | 190.13 | 201.72
U8 | 198.99 | 176.38 | 191.59
U9 | 189.40 | 165.05 | 182.29
TỔNG | 1726.06 | 1663.49 | 1733.75

## Slide 15
Bài học kinh nghiệm
Nghịch lý Tham lam
Greedy cho kết quả thấp nhất dù di chuyển linh hoạt
Cứu vài user biên xa (U3: 203 Mbps, U6: 204 Mbps)...
...nhưng kéo tụt số đông còn lại (U1: 174, U9: 165 Mbps)
Suy hao mmWave theo hàm mũ khoảng cách → hi sinh số đông vì số ít
Giá trị Tối ưu toàn cục
Grid Search đạt Sum-Rate cao nhất: 1733.75 Mbps
Vị trí (5.55, 11.60) m → cân bằng khoảng cách tới mọi user
U1, U2, U4, U7 đều đạt 197−202 Mbps → phân bổ công bằng
Chứng minh: Global Optimization > Local Optimization

## Slide 16
Kết luận & Hướng phát triển
KẾT LUẬN
Xây dựng thành công mô hình toán học kênh truyền mmWave 3D với Path Loss LoS
Phát triển dashboard mô phỏng trực quan trên Streamlit
Grid Search đạt 1733.75 Mbps — vượt trội so với Greedy và Baseline
Luận giải nghịch lý Greedy dưới góc độ tổn hao mmWave
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Multi-UAV Networks
Mở rộng sang mạng đa UAV phối hợp
ISAC
Tích hợp cảm biến & truyền thông hợp nhất
AI/DRL
Thuật toán trí tuệ nhân tạo thời gian thực

## Slide 17
DEMO ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG
Streamlit Dashboard
Trình diễn trực tiếp ứng dụng mô phỏng Python
Thay đổi tham số → Quan sát kết quả thời gian thực

## Slide 18
CẢM ƠN THẦY VÀ ANH CHỊ
ĐÃ LẮNG NGHE!
GVHD: PGS. TS. Hà Đắc Bình
Nguyễn Chiếm Hảo • Phùng Hữu Thi • Trần Văn Bảo